江苏省经纬建设监理有限公司

2023年5月份安全专项巡查工作简报

- 由公司总工办牵头，对在建项目进行了每月安全抽查，巡查工作重点如下：

- 检查新开工项目安全生产状况。

- 检查各监理部安全履职情况。

- 检查各项目临时用电情况。

- 检查生活区安全管理情况。

- 检查各监理部流动车辆管控情况。

- 检查各监理部大型机械设备使用情况。

- 被巡查项目现场巡查主要存在的问题：

| 项目名称 | 检查时间 | 现场检查主要问题照片 | 主要问题描述 | 违反法规文件条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.2019G99地块（新开工） | 2023.5.6 |  | 现场未设置一级配电箱，二级箱直接从变压器低压馈线柜接电 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| NO.2022G08地块 | 2023.5.9 |  | 两根花篮螺杆悬挑工字钢斜拉杆与工字钢不垂直 | 未按方案施工 |
| NO.2023G06地块 （新开工） | 2023.5.6 |  | 临时食堂消防设施配备不到位 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范 》 GB 50720—2011 |
| NO2022.G25地块 | 2023.5.9 |  | 外墙转角部位工字钢与墙面不紧贴，处理的方式在方案中未明确 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121－2011 花篮悬挑脚手架施工方案 |
| 光电薄膜器件生产项目 | 2023.5.10 |  | 一级箱接线牌防触电保护措施缺失 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| 中泰药业研发及生产基地 | 2023.5.10 |  | 丙烷气体未设置减压器和回火阀 | 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 |
| 溧水2021G09 | 2023.5.12 |  | 升降机两笼上限位挡板安装高度不一致 | GBT 34023-2017 施工升降机安全使用规程 JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 |
| 伟思医院 | 2023.5.12 |  | 移动操作平台和落地式卸料平台无搭设方案，无验收牌 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |

- 巡查工作小结：

- 各监理部对现场安全管理呈现下滑态势，监理危险源识别不到位，对总包单位危险源识别清单上报审核不到位。

- 各新开工项目临时用电管理欠缺，必须加强排查识别，并及时以书面形式督促整改。

- 检查个别项目生活区消防设施配备不到位；食堂经营许可证未及时办理，食堂人员无健康证，请各监理部自行排查识别。

- 对于临时用电、吊篮、升降机等暴露出的问题，反映出各监理部对公司培训文件的学习领会不足，必须加强规范的学习。

- 要求各监理部对检查提出的问题，尽快督促总包单位整改。

- 继续对特种作业人员及非道路移动车辆和油品使用，加强监理动态管理工作。

- 根据《江苏省项目监理机构工作评价标准》759号文和公司关于危大工程资料管理的通知，完善相应资料，并成体系化建档。

- 要求各监理部严格按照公司钉钉群内下发的今日水印相机使用要求，落实相关照片上传工作；在第二次季度考核检查时，将作为重点内容进行考核。

江苏省经纬建设监理有限公司

总工办

2023年5月15日