江苏省经纬建设监理有限公司

2023年6月份“安全生产月”专项巡查工作简报

- 根据公司下发的“安全生产月”检查活动方案，对在建项目进行了“安全生产月”安全生产相关知识宣贯和巡查现场存在的安全隐患。

- 现场安全隐患巡查工作重点：

- 检查新开工项目安全生产状况。

- 检查各监理部安全履职情况。

- 检查各项目临时用电使用情况。

- 检查施工现场、办公区和生活区消防安全管理情况。

- 检查各监理部出土车辆冲洗管控情况。

- 检查各监理部大型机械设备使用情况。

- 被巡查项目主要存在的典型问题：

| 项目名称 | 检查时间 | 现场检查主要问题照片 | 主要问题描述 | 违反法规文件条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伟思医院 | 2023.6.14 |  | 氧气乙炔气管，违规直接从一层外架外拖至结构平面作业。 | 《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021） 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 |
| NO.2023G06地块 | 2023.6.14 |  | 一级箱内回路漏电断路器额定动作时间偏小，需要更换符合要求的漏电断路器，刀闸、母线排等裸露的金属件无防触电措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| 溧水2021G09 | 2023.6.15 |  | 外架挑网上坠落的钢管材料和垃圾未及时清理（上月检查遗留问题） | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| NO.2019G99地块 | 2023.6.16 |  | 现场水泥罐根部未进行固定，有倾倒隐患 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| NO.2022G08地块 | 2023.6.17 |  | 3#楼升降机和门间间隙过大，规范要求不大于5cm | GBT 34023-2017 施工升降机安全使用规程 JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 |
| 高薪轨道项目 | 2023.6.19 |  | 个别架体超过二层无防倾倒措施。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| NO2022.G25地块 | 2023.6.20 |  | 外架主节点扣件连接点不足，钢管探头长度不足10cm；马槽口防护不及时。 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121－2011 花篮悬挑脚手架施工方案 |

- 巡查工作小结：

- 各监理部对现场安全管理有所提升，能主动要求总包单位及时上报每月现场危险源识别清单。

- 土方阶段施工项目，监理部对“十达标”管控深度不足；尤其是土方车辆进出冲洗台账，监理部没有审查意识，需重点加强。

- 个别监理部对氧气乙炔易燃易爆品动火作业管控专业认知不足，需加强相关知识的学习。

- 各项目总监对于临时用电规范掌握程度不足，公司虽已对总监进行培训，但仍有总监不懂临电施工要求，公司将考虑再次进行临时用电专项培训。

- 对于近期上级主管部门要求的消防管理工作，各监理部对现场动火作业管控不到位，没有利用微信群进行动火作业动态管控。

- 根据《江苏省项目监理机构工作评价标准》759号文和公司关于危大工程资料管理的通知，继续完善相应资料，并成体系化建档。

江苏省经纬建设监理有限公司

总工办

2023年6月21日