江苏省经纬建设监理有限公司

2023年11月份安全生产专项巡查工作简报

- 由公司总工办牵头，对在建项目进行了每月安全抽查，巡查工作重点如下：

- 检查各项目安全生产状况。

- 检查各监理部安全履职情况。

- 检查各项目临时用电情况。

- 检查生活区安全管理情况。

- 检查各监理部流动车辆管控情况。

- 检查各监理部大型机械设备使用情况。

- 被巡查项目主要存在的典型问题：

| 项目名称 | 检查时间 | 现场存在的重大安全隐患照片 | 主要问题描述 | 违反法规文件条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中泰药业项目 | 2023.11.8 |  | 1、脚手架未设置专用上下马道，人员违规攀爬。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| 光电薄膜器件生产项目 | 2023.11.8 |  | 1、外脚手架顶女儿墙部位连墙件未设置。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| NO.2022G08 | 2023.11.8 |  | 1、总配电房门未上锁；刀闸裸露带电部位绝缘挡板未安装。 2、外架挑网上散落的砼未及时清理，已造成挑网下坠，增加倾覆荷载。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| NO2014G34项目D地块 | 2023.11.9 |  | 一层架空层处个别连墙件扣件松动；转角部位脚手架纵向水平杆未互相搭接。 2、作业层纵向水平杆未按方案要求搭接，与小横杆拉结不到位。 | 《建筑施工安全检查标准》 |
| 江苏省农业种质资源综合基因库项目 | 2023.11.17 |  | 1、塔吊基础长期处在潮湿环境中，无相应防腐蚀措施，积水排除不彻底。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
| 伟思医疗 | 2023.11.22 |  | 1、部分正在使用的吊篮上限位挡板未安装到安全钢丝绳上，个别挡板缺失。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 JBT11699-2013高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程 |
| NO.溧水22021G09 | 2023.11.22 |  | 1、塔吊基础地脚螺栓外露长度不足，可能需要使用过渡节，需要厂家拿出具体处理意见，并组织专家论证。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 苏建质安〔2023〕176号 关于进一步加强建筑起重机械安拆（顶升）、附着等各环节安全管理工作的通知 |

- 巡查工作小结：

- 本月巡查的项目监理部对现场安全管控力度有所下降，对重大危险源监理管控预判能力仍不足，相关问题未见监理通知单反映。

- 各项目针对外脚手架日常管控工作不到位，外架和挑网上钢筋、模板、试块等建筑材料未及时做到动态清理；对脚手架结构本身安全管理意识淡薄。

- 仍有项目对于临时用电一级箱用电安全管理疏忽，未做到常态化管理。

- 请各监理部根据江苏省住房和城乡建设厅下发的《关于进一步加强建筑起重机械安拆（顶升）、附着等各环节安全管理工作的通知》〔2023〕176号、南京市建设工程安全生产专业委员会办公室文件《关于立即组织开展建筑施工安全大检查切实做好岁末年初安全生产工作的通知》宁建安委办【2023】8号文和公司下发的《关于立即组织开展建筑施工安全大检查切实做好岁末年初安全生产工作的通知》要求，落实好相关工作。

- 根据《江苏省项目监理机构工作评价标准》759号文和公司关于危大工程资料管理的通知，继续完善相应资料，并成体系化建档。

江苏省经纬建设监理有限公司

总工办

2023年11月23日